Częstochowa, dn. 12.12.2013r.

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Łódzka 33

42-200 Częstochowa

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty  na dostawę następujących nowych środków trwałych:

| Nazwa środka trwałego | Liczba sztuk | Specyfikacja techniczna / parametry |
| --- | --- | --- |
| Dwupłytowa platforma dynamograficzna | 1 | Zestaw zawierający: platformę, oprogramowanie, stojak, monitor, notebook, dwie kamery (na stojaku niskim i wysokim), podest z poręczami. Możliwość dowolnego ustawienia płyt względem siebie. Dostępne ćwiczenia: -w formie gier, -maszeruj i skacz – reedukacja chodu, czynności dynamicznych, np. skok, kształtowanie koordynacji nerwowo-mięśniowej, -toczenie kuli – trening równowagi i rytmiki ruchu, -skoki narciarskie – trening czynności dynamicznych, równowagi i kontroli sensomotorycznej, -łodzie motorowe – trening dystrybucji obciążenia i czasu reakcji, -sortowanie piłek – trening dystrybucji obciążenia, czasu reakcji, reakcji na zmienne bodźce, -skakanka – trening czynności dynamicznych, np. skok, czasu reakcji i rytmiki ruchu. Możliwości funkcjonalne: -analiza dystrybucji obciążenia w osi pionowej, -gotowe protokoły pomiarowe oraz możliwość tworzenia własnych, -możliwość analizy danych oraz gotowe szablony raportów, -możliwość wykorzystania biofeedbacku, -zintegrowana baza danych z możliwością archiwizowania eksportu i druku danych, -możliwość podłączenia kamery rejestrującej przebieg testu, -oprogramowanie w języku polskim. |
| Platforma stabilometryczna | 1 | Zestaw zawierający: platformę, oprogramowanie, monitor dla pacjenta wraz ze stojakiem, notebooka, podest z poręczami. Możliwości funkcjonalne platformy: -ocena parametrów statycznych i dynamicznych związanych z utrzymaniem równowagi na stabilnym podłożu -możliwość analizy COP podczas testów i treningów (długość ścieżki, prędkość przemieszczania, odchylenie w osiach X i Y, dystrybucja obciążenia, parametry pochodne) -możliwość wykorzystania biofeedbacku zarówno podczas testów zadaniowych jak i podczas ćwiczeń reedukacji równowagi -baza gotowych testów i programów treningowych -możliwość tworzenia własnych szablonów testów i programów treningowych -możliwość podłączenia kamery video rejestrującej test/ćwiczenie pacjenta -szablon raportu po zakończeniu testu/ćwiczenia -archiwizacja danych pacjentów z możliwością druku i eksportu danych -oprogramowanie w języku polskim. Dostępne ćwiczenia: wahadło, ścieżki, polowanie, tropienie, kolory, stabilność, dystrybucja obciążeń, gra. |
| Platforma balansowa | 1 | Antypoślizgowa platforma. Zakres wychylenia platformy: 1.Płaszczyzna przednio-tylna + 12° /-12° 2.Płaszczyzna przyśrodkowo-boczna + 12°/-12 ° Dźwiękowa i wizualna informacja zwrotna dla ćwiczącego – biofeedback. Możliwość wykonywania ćwiczeń: 1.w jednej płaszczyźnie (strzałkowej lub czołowej) lub w dwóch płaszczyznach 2.w pozycji siedzącej lub stojącej, 3.jednonóż/obunóż. Oprogramowanie w języku polskim. Bank gotowych programów treningowych dla pacjenta. Gry video, pozwalające na ćwiczenia poprzez zabawę. Bezprzewodowe połączenie platformy z komputerem. W wyposażeniu moduł USB do zbierania sygnału. Oprogramowanie platformy balansowej, pozwalające na: -pełną archiwizację danych uzyskanych w trakcie wywiadu z pacjentem, -możliwość przeprowadzenia ćwiczeń, -możliwość wykorzystania gotowych programów treningowych, -zapis wyników uzyskanych w trakcie ćwiczeń, -możliwość ustawienia parametrów ćwiczeń w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, -biofeedback – akustyczna i wizualna informacja zwrotna dla pacjenta w trakcie ćwiczeń, -gry video. |
| Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny górnej | 1 | Elektryczna szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej: Praca w pełnym fizjologicznym zakresie ruchu dla stawów kończyny górnej -Konstrukcja z podstawą jezdną -Indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań -Menu w języku polski -Możliwość działania redresyjnego z kontrolą przyłożonej siły -Funkcja rozgrzewki -Karta pamięci umożliwiająca zapis indywidualnego programu terapii -Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta -Statyw jezdny na akcesoria |
| Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny dolnej | 1 | -Indywidualny dobór wszystkich parametrów sesji ćwiczeniowej w zależności od wskazań. -Mobilizacja kończyn dolnej w zakresie ruchów zgięcia i wyprostu dla stawów biodrowego, kolanowego i skokowego. -konstrukcja pozwalająca na transportowanie urządzenia w zależności od potrzeb. -Możliwość działania redresyjnego z kontrolą przyłożonej siły. -Konstrukcja aparatu pozwalająca na prowadzenie fizjologicznego zakresu ruchu w ćwiczonych stawach w pozycjach siedzącej lub leżącej. -Elektroniczny moduł sterujący pozwalający na regulację wieloma parametrami w trakcie sesji rehabilitacyjnej. -Menu w języku polskim. -Możliwość regulacji następujących parametrów: mobilizacja stawu kolanowego i biodrowego, mobilizacja stawu skokowego, regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu, regulacja czasu trwania ćwiczenia, regulacja siły oporu, regulacja czasu trwania ćwiczenia, automatyczne zwiększenie wyprostu, automatyczne zwiększenie zgięcia, przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia, -Funkcja rozgrzewki, - Karta pamięci umożliwiająca zapis indywidualnego programu terapii, -Możliwość regulacji prędkość ruchu w 10-cio stopniowej skali, -Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta -Statyw jezdny na akcesoria |
| Ergometr cyklocentryczny | 1 | Urządzenie do ćwiczeń kończyn górnych lub dolnych z oporem wodnym: -20 stopni oporu, praca w obu kierunkach, monitor. -20 poziomowy system oporowy, -pedały/uchwyty o podwójnym działaniu -ćwiczenia w obu kierunkach (do przodu i do tyłu), -główne ramię z przeciwwagą o regulacji w zakresie 360 stopni, -obrotowe siedzisko, -interaktywny wyświetlacz (szybki start, wybór programów, trening interwałowy, pamięć poprzednich sesji, odczyt: casu, odległości, mocy, szybkości, obrotów na minutę i spalonych kalorii), -profilowane siedzenie z podparciem lędźwiowym, -wbudowany czujnik tętna, Dopuszczalne obciążenie: 180 kg. |

Termin wykonania zamówienia (dostawy sprzętu) do dn. 25.01.2014r.

Złożona oferta (wzór stanowi załącznik nr 1), powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta,

- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

- wartość oferty w PLN (cena netto, podatek VAT, cena brutto),

- termin ważności oferty.

Wskazane jest, aby oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź przekazana osobiście przez oferenta, pod adresem:

lub pod adresem e-mail:

zrl@data.pl

Termin składana ofert upływa w dn. 20.12.2013r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: cena – 100%.

/podpis i pieczątka osoby reprezentującej wnioskodawcę/

Załączniki:

- Oferta - wzór

Załącznik nr 1

………….……………, ……………..

(miejscowość)                   (data)

OFERTA

Nazwa i adres oferenta………………………………………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa sprzętu medycznego, ilość | Inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji | Cena ogółem netto w PLN, w tym cena jednostkowa | Podatek w VAT w PLN ogółem | Cena ogółem brutto w PLN, w tym cena jednostkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwupłytowa platforma dynamograficzna |  |  |  |  |
| 2. | Platforma stabilometryczna |  |  |  |  |
| 3. | Platforma balansowa |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny górnej |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny dolnej |  |  |  |  |
| 6. | Ergometr cyklocentryczny |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |

Termin ważności oferty…………………………….

……………………………………………

/podpis osoby reprezentującej oferenta/